## Slide 1: Image analysis

## Slide 2: Hoe kristallen detecteren?
ImageJ: open source image processing software
Veel mogelijkheden
2

## Slide 3: ImageJ instellen
Download imageJ: https://imagej.net/software/fiji/downloads
Macro code github: https://github.com/ArneVancleef/ImageJ-Particle-detection-and-analysis
  Neem laatste versie (MacroU-V92)
  Volg de eerste 8 regels, in specifiek:
    //Before macro usage: plugins have to be installed.
    //For installing: go to imageJ toolbar → help → update... after a short while the "imageJ updated" will appear, press the button "manage update sites" in the left bottom corner.
    //In the "manage update sites" select BioVoxxel, biomedgroup, ImageScience, and Morphology then close manage update site and then press apply changes. After updating restart imageJ.
    Test on ImageJ test image 1 in imageJ(Toledo)

## Slide 4: Grote lijnen “Algoritme”
Afbeelding
Verwijderen achtergrond
Detectie op basis van donkerheid
Detectie randen
Samenvoegen
Watershed
Analyse
Post-processing
Post-processing

## Slide 5: Wat zijn de post-processing steps?
Image acquisition
Background subtraction
Intensity thresholding
Edge detection
Pre-processing
Segmentation
Post-processing
Morphological closing
Filling holes
Merge
Watershed
Analysis

## Slide 6: Gebruiken macro
Belangrijkste instellingen
Geavanceerde instellingen
Additionele instellingen

## Slide 7: Belangrijkste instellingen
Schaal: cruciaal om correct grootte te bepalen
→ Te bepalen uit een schaalbar of objectmicrometer
→ Teken een lijn in imageJ → ga naar Analyze → Set scale…
Vul in known distance → en bepaal de scale in pixels/µm

## Slide 8: Belangrijkste instellingen
Preview: uittesten van de settings op een openstaande afbeelding.
Map of videos (avi.): Selecteer een map met daarin (enkel) videos (avi.files)
Single image: een enkele afbeelding die openstaat analyseren
Single image + show processing steps: Toont alle stappen die zijn gedaan tijdens de analyse (begrijpen en troubleshooting)
Map containing maps of image: Selecteer een map die mappen bevat die afbeeldingen bevatten. Selecteer niet de map met afbeeldingen

## Slide 9: Belangrijkste instellingen: segmentatie
1. Op basis van donkerheid en randen
2. Op basis van randen
3. Op basis van donkerheid (intensity)
4. De deeltjes worden gedetecteerd op basis van randen maar de omtrek van de deeltjes wordt genomen op basis van de donkerheid

## Slide 10: Belangrijkste instellingen
1. Rolling ball method
Intensiteit (donkerheid)
Breedte (of lengte) afbeelding
Intensiteiten van afbeelding →
Lage intensiteit = donker = deeltje
Intensiteit achtergrondafbeelding op basis van rolling ball

## Slide 11: Belangrijkste instellingen
Rolling ball method
Median method
Mediaan afbeelding (voor iedere pixel wordt median genomen)

## Slide 12: Belangrijkste instellingen
Rolling ball method
Median method
Achtergrond afbeelding staat open

## Slide 13: Belangrijkste instellingen
Watershed voor opsplitsen overlappende deeltjes
Wordt gedaan op binaire afbeeldingen (zwart-wit afbeeldingen) (a)
Voor iedere pixel van een deeltje wordt de afstand tot de rand berekend. Hoe verder hoe “dieper” of “donkerder” (b)
Indien er twee “minima” ontstaan → splitsing

## Slide 14: Watershed
Watershed:
Werkt zeer goed voor ronde deeltjes
Niet ronde deeltjes worden soms gewatershed (zie vb van naaldvormig deeltjes hieronder)
→ Daarom “watershed for irregular particles”:
  Ofwel instellen maximum lengte van separator line
  Ofwel instellen dat enkel op deeltjes met een lage “convexiteit” worden gewatershed
Watershed
Naaldvormig deeltje wordt incorrect gesplitst door deuken in omtrek

## Slide 15: Convexiteit
Oppervlakte deeltje
Convexe oppervlakte
Convexiteit =
Convexiteit
.99
.9
Convexity threshold op 0.95 zetten → onderste deeltjes worden gewatershed

## Slide 16: Geavanceerde instellingen
High threshold: deeltjes moeten minstens zo scherp zijn om gedetecteerd te worden.
Low threshold: randen gedetecteerd door high threshold worden verbonden als ze scherper zijn dan de low threshold
minimum & maximum based on “equivalent spherical diameter”
Enkel deeltjes worden gedetecteerd tussen minimum en maximum particle circularity
Watershed opties voor de watershed irregular features

## Slide 17: Extra instellingen
De grootte van de rolling ball bij de background subtraction, must be larger than the particle size
Smoothing voor de edge detectie: 2 is Meestal oké
Scherper maken: kan overlappende deeltjes voorkomen
Hoeveel frames er worden genomen voor de median background subtraction
De blur die gedaan wordt bij intensity thresholding: belangrijk voor afbeeldingen met ruis
Het aantal dilate en erode stappen na de edge detective
Het aantal dilate en erode stappen na combineren edge detectie en donkerheid detective

## Slide 18: Extra instellingen
Field of view correctie wordt gebruikt om D4.3 en D1.0 te berekenen in de summary
Een scalebar wordt toegevoegd aan de input afbeeldingen bij analyseren videos
Extended results geven weer hoeveel deeltjes er zijn van verschillende fracties in de afbeelding (0-10, 10-20,20-30,…)
Indien de achtergrond zwart is en de deeltjes wit, vink dit aan and

## Slide 19: Output
Summary: gemiddelde waarde van iedere afbeelding
Vb: het aantal deeltjes per afbeelding en de gemiddelde circularity van de deeltjes in de afbeelding
Results: de oppervlakte, circularity, etc. voor ieder gemeten deeltjes

## Slide 20: Particle size distribution
Number based distribution Volume based distribution
Ieder deeltje telt voor 1 mee Ieder deeltje telt mee (standaard gemiddelde) naargelang volume deeltje
→ diameter³
Stel 2 deeltjes: 1 µm en 10 µm
Chart: Particle size (µm)
| 1 | 10
 | 50 | 50
Chart: Particle size (µm)
| 1 | 10
 | 0.0999 | 99.9001

## Slide 21: Particle size distribution
Number based distribution Volume based distribution
Ieder deeltje telt voor 1 mee Ieder deeltje telt mee
(standaard gemiddelde) naargelang volume deeltje
→ diameter³
Stel 2 deeltjes: 1 µm en 10 µm
Gemiddelde deeltjegrootte gemiddelde deeltjesgrootte (vol)
= 5,5 µm = D1,0 = 9,99 µm = D4,3

## Slide 22: Particle size distribution
Number based distribution Volume based distribution
Ieder deeltje telt voor 1 mee Ieder deeltje telt mee
(standaard gemiddelde) naargelang volume deeltje
→ diameter³
Stel 2 deeltjes: 1 µm en 10 µm
Gemiddelde deeltjegrootte gemiddelde deeltjesgrootte (vol)
= 5,5 µm = D1.0 = 9,99 µm = D4.3
Meer info:
https://www.horiba.com/en_en/en-en/products/by-segment/scientific/particle-characterization/particle-guidebook/